## Slide 1: Afstudeerpresentatie
Ies Verhage - 29 juni 2022

## Slide 2: Inhoudsopgave
Wat is Crownstone
De afstudeeropdracht
Onderzoek
Ontwerp
Realiseren
Testen
Conclusie

## Slide 3: Wat is Crownstone?
Functies:
Switch (16A, 110V/240V)
LED dimmer
Energy monitor
Unieke functies:
Locatiebepaling
Installeren is bewerkelijk
Notes: Achter een stopcontact of lamp bevestigen!
Wat is het maatschappelijk belang!!

## Slide 4: Afstudeeropdracht
“Crownstone light” => Smart Outlet Tag
Eenvoudiger
  Energy monitor / locatiebepaling
Stopcontact nog steeds bruikbaar
Belangrijke requirements:
  Power supply (inductief/direct)
  Dikte van 3mm
  Bluetooth verbinding tot 20 meter
  Stroom meten
Notes: Zo laag mogelijke stromen kunnen meten idealiter.
Misschien vertellen dat de aard van dit systeem zeer complex is omdat ik nog geen ervaring heb met techniek op deze schaal. Dit maakte het wel een echte uitdaging.

## Slide 5: Analyse
Projectgrenzen
  Hardware
Bedrijfstandaarden
  Scrum
  LaTeX
  Github

## Slide 6: Onderzoek

## Slide 7: Inductive energy harvesting
Probleemstelling
Energy harvesting
Stroom meten
Rogowski coil
Notes: Inductief harvesten zorgt dat het apparaat met plastic afgesloten kan zijn van de werkelijkheid.
Hoofdvraag: “How can electricity be generated inductively?”
Doordat er geen informatie op internet is op lage stromen is dit onderzoek voornamelijk praktisch met wat theorie.

## Slide 8: Rogowski coil testen
Resistieve lasten

## Slide 9: Rogowski coil resultaten
Verschil van 1,5x
193 dagen per seconde (14 A)
Notes: Stroom meten kunnen we verder gebruiken in het verslag!

## Slide 10: Ontwerp

## Slide 11: Architectuur
Power supply
Microcontroller
  nRF52840
Antenne
Meetcircuit
Notes: We hebben nu gekozen voor een directe verbinding. Ik ben er voor de hardware dus een mechanisch ontwerp is voor iemand anders.

## Slide 12: Component dikte
Rigid PCB / flex PCB
4 - layer
0,4 mm / 0,25 mm (uitgangspunt 0,5 mm)
€1,12 / €4,04 (5000 stuks)
Structuur
  Laminering
Standaard PCB
Plastic behuizing
Dikte van 0,7 mm (0,5 mm)
ABS of PC
Vulstudie
Component dikte 1,10 mm (1,30 mm)
0,7 + 0,5 + 1,1 + 0,7 = 3,0 mm
Notes: Omdat dit een concept versie is om de werking te testen is een dik pcb voldoende om te gebruiken.
Wat uiteindelijk stevig genoeg is hangt van veel factoren af zoals laminering / behuizing en pcb type. Dat is nu niet aan de orde dus voor testen gebruiken we een standaard PCB.
Heb het over dat je niet weet of het sterk genoeg is.
Om nu echt te zeggen welke beter is moet er onderzoek gedaan worden naar de stevigheid van beide PCB’s. Dus hier moet opgelet worden op de structuur en breekbaarheid en of bijvoorbeeld laminering dit kan verbeteren.

## Slide 13: Power supply
25mA / 3,3V (~5%)
207VAC – 253VAC
700 V mosfet
Eerlijke vergelijking
Veilig testen
Notes: Wat is er op de markt. Waar moet ik op letten. Hoe presteren ze.

## Slide 14: Power supply
Ripple van 1,5 kHz
LDO
  Ripple rejection ratio
IPC-2221 standaard
  Creepage
  Clearance
LNK302 | RAA223011 | MP171A
All-rounder | Transients | Ripple

## Slide 15: Meetcircuit
Testbord
20.000 Ohm
  Noise density
  Voltage offset
  GBW
Twee versterkingstrappen
Suboptimale opamp
Notes: Je hebt geleerd van de TL074 dat de voltage offset cruciaal is.
Je hebt hele gespecialiseerde chips nodig om deze versterking te krijgen. (Er bestaan wel chips die dat kunnen, maar zijn soms single, of hebben een grote package). Versterken in 2 trappen zou dit op moeten lossen.

## Slide 16: Antenne
Trace- of chipantenne
Suboptimale groundplane
Simulatiesoftware
  Matlab - PCB Antenna Designer App
Matching circuit
  Empirisch bepaald
Notes: De praktijk doet vaak een matching circuit empirisch bepalen! Omdat er veel variabelen zijn waar een antenne van afhangt.

## Slide 17: Realiseren & testen

## Slide 18: PCB bestellen

## Slide 19: Antenne matchen
Notes: Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk power van de input naar de antenne wordt getransporteerd moet het gematched worden. Dit kan bijvoorbeeld de efficiëntie of de range ten goede komen.
Zo kort mogelijke verbindingen
Ook vertellen dat je ervaring is dat het erg gevoelig.
Plastic behuizing

## Slide 20: Realiseren
-
-

## Slide 21: Realiseren
Reflow control

## Slide 22: Testen
-

## Slide 23: Acceptatie testen
Meeste testen gehaald!
Dikste component (1,23 mm)
Power supply (2 %)
Bluetooth (25 m)
Stroom meten (0,6 A)
  Kleinere coil
  Suboptimale opamp

## Slide 24: Conclusie & aanbevelingen
Conclusie
Alle benodigde onderdelen zitten op het PCB en zijn testbaar.
Voeden vanuit stopcontact is mogelijk, inductief harvesten niet.
Het inductief meten van stroom is mogelijk maar extra testwerk is nodig.
Onderzoek naar PCB’s en plastic behuizingen.
Aanbevelingen
0201 weerstanden
WLCSP chip
Uitbreidingen:
  Extra versterkingstrap
  Het meten van spanning (pf)
  Extra coil

## Slide 25: Demonstratie
-

## Slide 26: Vragen?

## Slide 28: Zener diode / buck converter
<1% eff.
Notes: Thermisch instabiel

## Slide 29: Zener diode / LDO
250mW input – 75mW output
  30% efficiency Zener
  60% efficiency LDO
Thermisch instabiel
Minder goede regulatie

## Slide 30: Amplifier
Output voltage = (- R2 / R1) * (- Iin * R1) => Iin * R2 = 1,24uA (pk-pk) * 50k = 0,062 V (pk-pk)
Output voltage offset = Deze DC voltage offset resulteert in een DC current offset die weer resulteert in een DC voltage offset.
Output voltage / Input voltage = Voltage gain
  De stroom en weerstand resulteren in een input voltage

## Slide 31: Resistor
In combinatie met de condensatoren een dempende factor voor transients.
De mogelijkheid tot plaatsen van andere componenten zoals een spoel.
De waarde is niet hoog zodat niet teveel vermogen verstookt wordt.

## Slide 32: S11 parameters
Kijken naar de hoeveelheid reflectie van het ingaande signaal.
Paramaters die bepaald kunnen worden:
  Input return loss (hoeveel er gereflecteerd wordt)
  Input match
  VSWR (amplitude variatie standing wave)
    Vmax / Vmin